## Slide 1
RailFlow
1 / 12
Автодиспетчер участка
Кокшетау — Астана Нурлы Жол
Планирование · рекомендации скорости · измеримый результат
Хакатон ALT University · команда из трёх участников
Notes: Командный прототип по кейсу «Автодиспетчер», Автодиспетчер_презентация 1.10.pdf. Проект: https://github.com/g1gantera/hackathon-alt-university, ветка integrated.

## Slide 2
Диспетчер видит последствия сбоя до применения плана
2 / 12
Закрытие пути меняет доступные маршруты
Система удерживает новые отправления и рассчитывает варианты с учётом уже начатого движения.
Каждый вариант проходит независимую проверку
Диспетчер сравнивает задержки, расход энергии и индекс качества, затем применяет допустимый план.
Прототип выдаёт рекомендации в симуляции. Управления реальной сигнализацией нет.
Notes: Источник: регламент, физические страницы 4–11. Реализация: backend/app/main.py, integration.py, planning/solver.py.

## Slide 3
Модель участка: 8 поездов и 13 станций
3 / 12
Состав модели | Основание
311,8 км · 12 перегонов | Геометрия OpenStreetMap
8 поездов в двух направлениях | Синтетический график и загрузка
Главные и станционные пути | Модельные допущения отмечены в данных
13 станционных горловин | Условные ресурсы с интервалом 15 с
Пассажирские доходят до Нурлы Жол; грузовые заканчивают маршрут на Астана-1.
Notes: Источники: data/corridor, backend/app/scenarios.py; пользователь разрешил синтетическую нагрузку. Реальные ТРА, блок-участки и суточный график не предоставлены.

## Slide 4
Данные проходят отдельный сервис нормализации
4 / 12
Симулятор
mock-источник
Нормализация
шина событий
API + WebSocket
2 Гц
React
диспетчер
CP-SAT
отдельный процесс
SQLite
история 48 часов
Два локальных сервиса. История записывается в отдельном потоке.
Notes: Реализация: backend/ingestion/service.py, backend/app/ingestion_client.py, main.py, storage.py; compose.integrated.yml. Шина — ограниченный буфер в памяти; длительная история хранится отдельно в SQLite.

## Slide 5
Планировщик резервирует ресурсы по времени
5 / 12
min 100 × Σ приоритет × задержка + время прибытия + изменение плана
Жёсткие ограничения
Направление пути, длина поезда, занятость ресурсов, сигналы, физическое время хода и сохранение начатых рейсов.
Исходный FCFS → баланс / приоритет пассажирских / экономия энергии
Notes: Источники: backend/app/planning/baseline.py, solver.py, common.py; независимый валидатор backend/app/validation/plan.py.

## Slide 6
Стрелочные маршруты исключают одновременный проход
6 / 12
Ресурс switch:станция:throat
Проход через горловину | Резервирование
Прибытие с перегона | [прибытие; прибытие + 15 с)
Отправление на перегон | [отправление; отправление + 15 с)
Другой поезд или закрытие | Пересечение интервалов запрещено
В интерфейсе: свободна / маршрут замкнут / запрет. Номера стрелок условные.
Notes: Источник: backend/app/switches.py. Модельное допущение: одна общая горловина на станцию; точная топология стрелок неизвестна. Прибытие/отправление задаёт начало интервала занятости, следующие 15 с — освобождение маршрута.

## Slide 7
Профиль скорости связан с физикой и расписанием
7 / 12
v ≤ ограничение; ускорение и торможение ограничены
Профиль учитывает массу, сопротивление, уклон и доступное время. Удержание поезда добавляет ожидание с нулевой скоростью.
E = ∫ max(Fтяги, 0) / η · ds + Pвсп × t
Ожидание на станции и вне участка тоже расходует энергию.
Расчёт — рекомендация для симуляции, без подключения к локомотиву.
Notes: Источники: backend/app/advisory/speed.py, live_logic.py; кривые рассчитываются для каждого перегона. Энергия тяги интегрируется по расстоянию, вспомогательное питание — по времени. Рекуперация не моделируется.

## Slide 8
Индекс качества объединяет пять показателей
8 / 12
I = 100 × (0,30P + 0,20T + 0,20E + 0,15C + 0,15A)
Показатель | Вес | Смысл
P · график | 0,30 | Приоритетная задержка
T · пропуск | 0,20 | Завершённые рейсы в окне
E · энергия | 0,20 | Расход относительно бюджета
C · конфликты | 0,15 | Отсутствие нарушений ресурсов
A · точность | 0,15 | Прибытие в пределах допуска
Notes: Источник: backend/app/metrics/quality.py, config/metrics.json, backend/app/live_logic.py. P=max(0,1−взвешенная средняя задержка/3600); T=доля завершённых в окне; E=max(0,1−кВт·ч/30000); C=1 при отсутствии конфликтов; A=доля прибытий в допуске 60 с. Нормы и веса настраиваются.

## Slide 9
Формула и пороги меняются без пересборки
9 / 12
Категория по умолчанию | Индекс
Норма | 80–100
Внимание | 50–79,99
Критично | ниже 50
Администратор меняет пять весов, нормы и пороги.
Доступны взвешенная сумма и геометрическое среднее.
До первого прибытия точность неизвестна: индекс помечен как предварительный.
Notes: Источник: backend/app/metric_settings.py, logic_api.py, frontend/src/MetricSettings.tsx. Роль admin; атомарная запись metrics.runtime.json.

## Slide 10
Четыре пересчёта уложились в лимит 5 секунд
10 / 12
Испытание | Запрос → варианты | Макс. ответ API
Одно закрытие | 3.38 с | 41 мс
Пакет: 5 сбоев | 3.36 с | 31 мс
Пакет: 10 сбоев | 3.37 с | 26 мс
Сценарий: 10 сбоев | 4.28 с | 96 мс
Поток состояния: 2.00 Гц. Ошибок запросов нет.
Отрисовка <500 мс: сбор замеров реализован; браузерная проверка ещё требуется.
Notes: Источник: docs/regulation-benchmark.json, локальный замер 1 октября 2026, отдельный ingestion-сервис, восемь поездов, demo-авторизация для тестового запуска. Это измерения на данной машине, не гарантия для любого оборудования. В каждом опыте получены и применены три допустимых варианта.

## Slide 11
Экономический эффект считается по заданным ставкам
11 / 12
Экономия = Δэнергия × тариф + Δпростой × ставка времени
Ставки передаются явно
API сравнивает допустимые планы в одинаковых условиях. Примерные ставки помечены как учебные; экономия не обещается заранее.
Расчёты работают локально на открытом ПО. Платных облачных сервисов нет.
Notes: Источник: backend/app/metrics/economics.py, config/economics.example.json. Тарифы пользователя не предоставлены. Формула на слайде — сокращённое объяснение: в реализации также отдельные ставки времени пассажирских и грузовых поездов. Сравнивать нужно допустимые планы в одинаковых условиях.

## Slide 12
Демонстрация и зоны ответственности команды
12 / 12
Вход → движение → сбой → варианты → применение → история и CSV
Участник | Что показывает
1 · Frontend | Карта, график, индекс и профиль скорости
2 · Backend | API, роли, события и история
3 · Logic | Ограничения, перепланирование и метрики
Запуск: python scripts/run_local.py · инструкция в INTEGRATION.md
Notes: Источник: INTEGRATION.md, docs/regulation-status.md и пользовательское распределение ролей: frontend/backend/logic. Live demo удовлетворяет альтернативе «видео или живой показ».